## Slide 1
IBM3118 | AC4 | REVISÃO DE LITERATURA
Monitoramento de Colmeias
O que seis pesquisas ensinam para o nosso projeto
Igor Costa · Jorge Alves · Ian Dias · Davi Ito
NOSSA PERGUNTA
Como acompanhar uma colmeia sem precisar abri-la o tempo todo?
Apresentação para a turma
01

## Slide 2
PONTO DE PARTIDA
Abrir a colmeia mostra apenas um momento
02
A literatura procura formas de observar a colônia por mais tempo e com menos interferência.
AMBIENTE
Temperatura, umidade e condições externas.
MOVIMENTO
Abelhas entrando, saindo e levando pólen.
SOM
Ruídos e vibrações produzidos pela colônia.
Ideia central: nenhum desses sinais conta a história completa sozinho.
Fonte: síntese das seis referências apresentadas a seguir
02

## Slide 3
ARTIGO 1 DE 6
Sensores e câmera explicam a atividade
03
Zheng et al. · 2024 · Universiti Teknologi MARA (Malásia) + instituições chinesas
O QUE ELES FIZERAM
Mediram temperatura e umidade em vários pontos da colmeia e filmaram a entrada para acompanhar as abelhas.
PRINCIPAL RESULTADO
Até 16 quadros/s
O sistema relacionou a atividade das abelhas com chuva, temperatura e umidade.
PARA O NOSSO PROJETO
Combinar sensores ambientais com uma câmera na entrada.
Fonte: Zheng et al. (2024), DOI 10.1016/j.atech.2024.100584
03

## Slide 4
ARTIGO 2 DE 6
Câmera barata conta abelhas e pólen
04
Narcia-Macias et al. · 2024 · University of Texas Rio Grande Valley (EUA)
O QUE ELES FIZERAM
Usaram um modelo leve de visão computacional para acompanhar abelhas, pólen e possíveis ácaros na entrada.
PRINCIPAL RESULTADO
96% de acerto
A detecção de pólen foi promissora, mas a análise de Varroa ainda tinha poucos dados.
PARA O NOSSO PROJETO
Começar com contagem de abelhas; tratar Varroa como etapa futura.
Fonte: Narcia-Macias et al. (2024), DOI 10.1109/ICMLA61862.2024.00122
04

## Slide 5
ARTIGO 3 DE 6
Som e vibração indicam mudanças internas
05
Uthoff et al. · 2023 · Helmholtz-UFZ, Leipzig (Alemanha)
O QUE ELES FIZERAM
Reuniram pesquisas que usam microfones e acelerômetros para estudar presença da rainha e preparação para enxameação.
PRINCIPAL RESULTADO
Sem padrão comum
Os estudos usam poucos dados e métodos diferentes, então os resultados ainda são difíceis de comparar.
PARA O NOSSO PROJETO
Áudio pode ajudar, mas exige microfone adequado e validação própria.
Fonte: Uthoff et al. (2023), DOI 10.1016/j.compag.2022.107589
05

## Slide 6
ARTIGO 4 DE 6
A colmeia pode ser acompanhada pela internet
06
Tashakkori et al. · 2021 · Appalachian State University (EUA)
O QUE ELES FIZERAM
O Beemon reuniu temperatura, umidade, peso, áudio e vídeo e enviou os dados para visualização remota.
PRINCIPAL RESULTADO
Quase em tempo real
O principal ganho foi ter uma estrutura completa de coleta, envio e armazenamento de dados.
PARA O NOSSO PROJETO
Enviar registros com horário para acompanhar a colmeia à distância.
Fonte: Tashakkori, Hamza e Crawford (2021), DOI 10.1016/j.compag.2021.106427
06

## Slide 7
ARTIGO 5 DE 6
Wi-Fi permite coletar dados no apiário
07
Henry et al. · 2019 · McGill University, Quebec (Canadá)
O QUE ELES FIZERAM
Instalaram sensores de temperatura, umidade e som em uma rede sem fio dentro de colmeias.
PRINCIPAL RESULTADO
6 colmeias · 30 dias
Nesse período, não observaram alteração nos parâmetros medidos causada pelo uso do Wi-Fi.
PARA O NOSSO PROJETO
Usar Wi-Fi no protótipo e testar alcance, energia e estabilidade.
Fonte: Henry et al. (2019), DOI 10.1016/j.compag.2018.11.001
07

## Slide 8
ARTIGO 6 DE 6
Raspberry Pi conta entradas e saídas
08
Tu et al. · 2016 · Aarhus University (Dinamarca)
O QUE ELES FIZERAM
Filmaram a entrada e compararam a contagem automática com contagens feitas manualmente.
PRINCIPAL RESULTADO
Próximo do manual
A contagem de abelhas atingiu R² = 0,987, mostrando forte concordância com a referência.
PARA O NOSSO PROJETO
Validar nossa câmera comparando o sistema com contagens manuais.
Fonte: Tu et al. (2016), DOI 10.1016/j.compag.2016.01.011
08

## Slide 9
SÍNTESE
Os estudos convergem para uma solução
09
O sistema pode observar três partes da mesma história:
1. AMBIENTE
Temperatura e umidade ajudam a explicar mudanças na atividade.
2. ENTRADA
A câmera mostra quantas abelhas entram e saem.
3. ACESSO REMOTO
A comunicação sem fio permite acompanhar os dados à distância.
Som e vibração entram depois, quando tivermos sensores e dados adequados.
Fonte: síntese de Zheng et al.; Narcia-Macias et al.; Uthoff et al.; Tashakkori et al.; Henry et al.; Tu et al.
09

## Slide 10
CONCLUSÃO
Nossa proposta começa simples
DHT11 para medir o ambiente ESP32-CAM para observar a entrada Wi-Fi para enviar e armazenar os dados
PRÓXIMO PASSO
Montar o protótipo e verificar se os dados realmente ajudam a entender a atividade da colmeia.
A contribuição do projeto está em reunir essas informações de forma acessível e não invasiva.
Fontes completas: beehive-monitoring/references.bib
10