## Slide 1
IBMEC BARRA • SISTEMAS EMBARCADOS • GRUPO 4
Monitoramento de Colmeias
com Sistema Embarcado de Baixo Custo
Revisão de Literatura e Proposta do Projeto
Seminário 1 • Disciplina IBM3118 (2026.2)
PROTÓTIPO EM DESENVOLVIMENTO
Arquitetura não invasiva combinando sensores ambientais, visão computacional na entrada e telemetria IoT em nuvem.
INTEGRANTES DO GRUPO 4
Igor Costa • Jorge Alves • Ian Dias • Davi Ito

## Slide 2
PROPOSTA DO PROJETO
02 / 09
Sistema de Monitoramento de Colmeias
Arquitetura não invasiva combinando sensores ambientais, visão computacional e telemetria IoT.
1
MEDIÇÃO AMBIENTAL
Microclima do Ninho
Temperatura e umidade relativa (interior e exterior).
Detecção de variações térmicas anômalas sem intervenção humana.
2
VISÃO COMPUTACIONAL
Atividade na Entrada
Câmera voltada para a entrada da colmeia.
Contagem contínua de fluxo e modelos leves na borda (Edge AI).
3
SENSORES ACÚSTICOS
Sinais Vibroacústicos
Captação não invasiva de áudio e vibração interna.
Investigação de padrões de enxameação e presença da rainha.
4
TELEMETRIA & IOT
Dados em Tempo Real
Transmissão eficiente via protocolo leve MQTT.
Dashboard interativo com histórico unificado e data/hora.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Base tecnológica: Sistemas Embarcados & Internet das Coisas (IoT)

## Slide 3
REFERÊNCIA 1 DE 6
03 / 09
Zheng et al. • 2024
Sensores multimodais e câmera para rastreamento de atividade da colmeia
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Sensores de temperatura e umidade distribuídos (centro, margem, entrada e externo).
Sensor de som interno e webcam posicionada na entrada da colmeia.
Pipeline YOLOv5 + DeepSORT para detecção e rastreamento de múltiplas abelhas.
RESULTADOS DE DESTAQUE
83,5% MOTA
Acurácia de rastreamento de múltiplos objetos
77,3% MOTP • 16 FPS
Precisão de localização e velocidade de inferência
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Valida a estratégia de combinar imagens da entrada com variáveis ambientais para avaliar a colônia sem intervenções invasivas.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: Smart Agricultural Technology, v. 9, 2024 • DOI 10.1016/j.atech.2024.100584

## Slide 4
REFERÊNCIA 2 DE 6
04 / 09
Narcia-Macias et al. • 2024
IntelliBeeHive: solução de baixo custo para rastreamento de abelhas e pólen
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Câmera voltada diretamente para a entrada da colmeia.
Modelo leve YOLOv7-tiny otimizado para hardware com recursos limitados.
Detecção automatizada de fluxo de operárias e grãos de pólen transportados.
RESULTADOS DE DESTAQUE
96,28%
Acurácia global no rastreamento de abelhas
F1 = 0,8319 (pólen)
Detecção de Varroa tratada como prova de conceito
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Demonstra a viabilidade de modelos leves na borda, mantendo a detecção de Varroa como prova de conceito até validação com dados reais.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: IEEE ICMLA 2024, p. 845–850 • DOI 10.1109/ICMLA61862.2024.00122

## Slide 5
REFERÊNCIA 3 DE 6
05 / 09
Uthoff et al. • 2023
Sensoriamento acústico e vibracional para detecção de rainha e enxameação
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Revisão sistemática sobre o uso de microfones e acelerômetros em colmeias.
Identificação de padrões acústicos ligados à presença da rainha e à preparação de enxame.
Coleta contínua de sinais vibroacústicos sem necessidade de abrir a colmeia.
RESULTADOS DE DESTAQUE
Sinais não invasivos
Promissores para prever enxameação e presença da rainha
Desafio metodológico
Datasets pequenos e procedimentos ainda não padronizados
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Áudio e vibração são tratados como sinais experimentais complementares, que devem ser validados junto com os sensores de temperatura e umidade.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: Computers and Electronics in Agriculture, v. 205, 2023 • DOI 10.1016/j.compag.2022.107589

## Slide 6
REFERÊNCIA 4 DE 6
06 / 09
Tashakkori, Hamza e Crawford • 2021
Beemon: arquitetura IoT integrada com telemetria contínua e nuvem
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Coleta multissensorial completa: temperatura, umidade, balança de peso, áudio e vídeo.
Comunicação baseada no protocolo leve MQTT para telemetria em tempo real.
Painel de controle centralizado no ThingsBoard e armazenamento em nuvem.
RESULTADOS DE DESTAQUE
5 modalidades
Temperatura, umidade, peso, som e vídeo integrados
Telemetria em nuvem
Acesso remoto e histórico unificado para análise
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Orienta a cadeia de dados do projeto: aquisição nos sensores, processamento embarcado, transporte MQTT e visualização em dashboard.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: Computers and Electronics in Agriculture, v. 190, 2021 • DOI 10.1016/j.compag.2021.106427

## Slide 7
REFERÊNCIA 5 DE 6
07 / 09
Henry et al. • 2019
Rede de sensores sem fio (WSN) para monitoramento em apiários
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Implantação de nós sensores sem fio instalados no interior das colmeias.
Monitoramento contínuo de temperatura interna, umidade relativa e acústica.
Análise de séries temporais para detectar anomalias térmicas e estresse na colônia.
RESULTADOS DE DESTAQUE
Rede sem fio (WSN)
Monitoramento distribuído em escala sem perturbar o ninho
Séries temporais
Detecção precoce de alterações térmicas no ninho
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Reforça a importância de registrar data/hora precisas, garantir a estabilidade do link sem fio e mapear possíveis perdas de pacotes.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: Computers and Electronics in Agriculture, v. 156, 2019 • DOI 10.1016/j.compag.2018.11.001

## Slide 8
REFERÊNCIA 6 DE 6
08 / 09
Tu et al. • 2016
Visão computacional leve na Raspberry Pi para fluxo de entrada e saída
METODOLOGIA & IMPLEMENTAÇÃO
Câmera posicionada na entrada acoplada diretamente a uma Raspberry Pi.
Algoritmo clássico de subtração de fundo para contagem sem exigir hardware pesado.
Estimativa do fluxo bidirecional de abelhas (taxa de entrada vs. taxa de saída).
RESULTADOS DE DESTAQUE
R² = 0,987
Concordância com a contagem manual de abelhas
R² = 0,953 / 0,888
Fluxo de entrada (0,953) e de saída (0,888)
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO — Comprova a viabilidade de algoritmos leves na borda e motiva a validação inicial com contagens manuais anotadas como referência.
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Fonte: Computers and Electronics in Agriculture, v. 122, 2016 • DOI 10.1016/j.compag.2016.01.011

## Slide 9
Obrigado!
Perguntas e Discussão
GRUPO 4 • IBMEC BARRA
Igor Costa • Jorge Alves • Ian Dias • Davi Ito
Projeto Beehive Monitoring • IBM3118 Sistemas Embarcados (2026.2)