## Slide 1
SEMINÁRIO 1 · TRABALHOS RELACIONADOS
Manutenção preditiva de aparelhos de ar-condicionado em operação contínua
Igor Costa · Jorge Alves · Ian Dias · Davi Ito
Ibmec, Rio de Janeiro · IBM3118 Sistemas Embarcados · 2026.2 · Grupo 3

## Slide 2
MOTIVAÇÃO
Começou pelas áreas com pacientes
Aparelhos instalados nos ambientes onde há paciente o tempo todo.
Enfermarias e quartos
Ligado dia e noite. Parar significa remanejar quem está internado.
UTIs e leitos críticos
O paciente não pode ser removido, e a temperatura faz parte do cuidado.
Pronto-socorro
Ocupação contínua. Quase nunca é desligado para manutenção.
O desgaste aparece antes da parada, na vibração do compressor, na corrente do motor e na temperatura de operação.
Seminário 1 · Trabalhos relacionados
2 / 11

## Slide 3
ALCANCE
O mesmo problema aparece fora do hospital
O critério é operação ininterrupta somada a uma parada que custa mais que o reparo.
Data centers e salas de servidores
A refrigeração é o ponto único de falha. Sem ela, o hardware desliga por temperatura.
Laboratórios refrigerados
Reagentes e amostras fora de faixa invalidam resultados e perdem-se em silêncio.
Centros de operações e emergência
Salas do 190 e do 193 nunca desligam. Se o equipamento cai, o atendimento cai junto.
Aeroportos e rodoviárias
Terminais abertos o tempo todo. A manutenção precisa acontecer sem interromper a operação.
Muda a consequência da parada. O equipamento e o método continuam os mesmos.
Seminário 1 · Trabalhos relacionados
3 / 11

## Slide 4
01
PANORAMA
Meitz et al.
2025
Computers & Industrial Engineering
v. 206, art. 111193, 2025
DOI 10.1016/j.cie.2025.111193
Revisão estruturada e desafios em aberto da manutenção preditiva na Indústria 4.0
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
Revisão de 249 publicações, organizadas em nove categorias
Monitoramento de condição: o que medir no equipamento
Tratamento de dados: limpar, rotular e organizar
Detecção de falhas, degradação e prognóstico
Avaliação e planejamento da manutenção
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
As etapas dele viram a estrutura do nosso projeto
Ficamos em monitoramento, dados, detecção e avaliação
Prognóstico e vida útil restante ficam declaradamente fora
Avaliação é etapa própria, não apêndice do modelo
4 / 11

## Slide 5
A ESTRUTURA DO PROJETO
As etapas que o Meitz define
Quatro delas organizam o nosso trabalho. A quinta é acréscimo nosso.
Monitoramento
de condição
[2] Yousuf
[3] Mohammed
›
Tratamento
de dados
[5] Gupta
›
Detecção
de falhas
[4] Kolok
›
Avaliação
[1] Meitz
[5] Gupta
›
Interpretação
do alerta
[6] Tormos
FORA DO ESCOPO DO PROTÓTIPO
Modelagem de degradação
Prognóstico
Planejamento da manutenção
As três exigem histórico de falhas validadas, que o protótipo não terá.
Seminário 1 · Trabalhos relacionados
5 / 11

## Slide 6
02
MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO
Yousuf et al.
2024
Measurement and Control
v. 57, n. 8, 2024
DOI 10.1177/00202940241231473
Monitoramento de condição e detecção de falhas em motor de indução CA
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
Motor de indução CA instrumentado com temperatura, vibração, corrente, tensão e velocidade
Aquisição em Arduino, com alarme local e notificação por GSM
Proteção automática por relé e histórico na plataforma IoT Blynk
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
Fechar a cadeia inteira, do sensor até a ação
Temperatura, vibração e corrente como lista de partida
Relé como resposta automática à falha
6 / 11

## Slide 7
03
MONITORAMENTO DE CONDIÇÃO
Mohammed et al.
2023
J. Européen des Systèmes Automatisés
v. 56, n. 4, 2023
DOI 10.18280/jesa.560414
Manutenção preditiva de motores elétricos com IoT industrial e aprendizado de máquina
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
Raspberry Pi coletando vibração, corrente e temperatura
Transmissão por MQTT para servidor em nuvem
Cinco algoritmos supervisionados sobre falhas induzidas, com Random Forest à frente
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
MQTT separa aquisição de análise e libera o ESP32
Falha induzida gera dados sem histórico prévio
Coleta a cada segundo não preserva a vibração
7 / 11

## Slide 8
04
DETECÇÃO DE FALHAS
Kolok et al.
2025
Sensors
v. 25, art. 6610, 2025
DOI 10.3390/s25216610
Manutenção preditiva de baixo custo baseada em vibração
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
ESP32 com sensores MEMS de vibração e acústico
RMS no domínio do tempo e FFT no da frequência
Isolation Forest treinado apenas com operação saudável
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
Dispensa exemplos de falha, nossa maior limitação
Extração de característica cabe na borda
Calibração por equipamento é obrigatória
8 / 11

## Slide 9
05
TRATAMENTO DE DADOS E AVALIAÇÃO
Gupta et al.
2023
Computers & Industrial Engineering
v. 177, art. 109033, 2023
DOI 10.1016/j.cie.2023.109033
Manutenção preditiva de esteiras de bagagem de aeroporto com IoT
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
Vibração por IoT em oito esteiras idênticas em operação real
Sem histórico até a falha, com limpeza apoiada em RMS
Rótulos extraídos de registros de manutenção em texto
Quatro classificadores comparados, com Random Forest à frente
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
É o caso mais próximo do nosso
Limpar ruído e rotular consomem a maior parte do trabalho
Registro escrito de manutenção pode virar rótulo
9 / 11

## Slide 10
06
INTERPRETAÇÃO DO ALERTA
Tormos et al.
2026
Algorithms
v. 19, n. 7, art. 586, 2026
DOI 10.3390/a19070586
Acesso aberto, CC BY 4.0
Detecção de anomalia e explicação de alertas em ar-condicionado de frota de ônibus
O QUE O TRABALHO ESTUDOU
Ar-condicionado de ônibus urbanos monitorado por sensores e telemetria
Sensores mapeados sobre o ciclo de refrigeração antes de modelar
Isolation Forest aprende a operação normal, sem rótulo de falha
Kernel SHAP aponta qual variável causou cada desvio
O QUE LEVAMOS PARA O PROJETO
Aprender o normal dispensa exemplos de falha
O alerta indica qual medição disparou o alarme
A explicação roda no servidor, não no ESP32
10 / 11

## Slide 11
Obrigado!
Perguntas e Discussão
GRUPO 3 · IBMEC RIO DE JANEIRO
Igor Costa · Jorge Alves · Ian Dias · Davi Ito
Manutenção preditiva de ar-condicionado · IBM3118 Sistemas Embarcados (2026.2)